بسمه تعالی                             زمان نصب در تابلوی اعلانات:

(   دفاع از رساله دکتری                                      (  سمينار عمومي     (Colloquium)

■ دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد                  (   سمينار تخصصي      (Seminar)

(  سمينار تخصصي و مشورتي  (Informal Seminar)

###### عنوان : طراحی و پیاده سازی پروتکل SPI به همراه مدار واسط کنترلر نمایشگر روی  FPGA

سخنران : مسعود رحیمی

چکیده: امروزه SPI یکی از رایجترین پروتکل های ارتباطی سریال است که به منظور ارتباط در سیستم های توکار، ارتباط بین تراشهای، ارتباط بین سیستم ها و وسایل جانبی در فاصله کم به کار میرود. SPI در عین حال که ارتباط را ساده میکند، سرعت ارتباط را نیز بالا میبرد. پایان نامه پیش رو به طراحی و پیاده سازی پروتکل SPI روی تراشه های FPGA پرداخته است. در این طرح بلوک Master، Slave و یک مدار واسط به منظور کنترل سریال راه انداز نمایشگر به صورت جداگانه معرفی و پیاده سازی شده است. پروتکل به منظور دستیابی به سرعت بیشتر و گیت مصرفی کمتر نسبت به طرح های پیشین ساده شده و در عین حال برخلاف طرح های قبلی ویژگی های اصلی پروتکل حفظ گردیده است. همچنین در این طرح از آخرین نسخه دیتاشیت پروتکل استفاده شده است تا بتوان از آن در طرح های آتی استفاده نمود. طرح بوسیله زبان VHDL طراحی و روی تراشه SPARTAN6 پیاده سازی شده است.

## زمان برگزاری: 23/10/94

#### مکان برگزاری: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر