بسمه تعالی                             زمان نصب در تابلوی اعلانات:

(   دفاع از رساله دکتری                                     (  سمينار عمومي     (Colloquium)

(  دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد                 (   سمينار تخصصي      (Seminar)

(  سمينار تخصصي و مشورتي  (Informal Seminar)

###### عنوان :  تشخیص خطا در ریزشبکه‌های DC

سخنران :  مصطفی محمدامینی

چکیده:

میکروگریدهای dc در سیستم‌های قدرت آینده، بی‌شک اصلی‌ترین بخش شبکه‌های الکتریکی را تشکیل می‌دهند، که می‌توانند اکثریت بارها مسکونی، تجاری و حتی صنعتی را باکیفیت توان و قابلیت اطمینان بیشتری تأمین کنند. میکروگریدهای dc نسبت به سیستم‌های ac مفاهیم جدیدی هستند که حفاظت آن‌ها مسئله چالش برانگیزی است، لذا در این پایان‌نامه یک الگوریتم و روش تشخیص خطای جدید در میکروگریدهای dc، جهت رفع چالش‌های موجود حفاظتی ارائه شده است. برای پیاده‌سازی این روش یک القاگر در ابتدا و انتهای هر خط قرار می‌گیرد که با خواندن ولتاژ القاگرها در هر باس و مقایسه آن با یک حد آستانه، می‌تواند خطا را تشخیص دهد. هدف اصلی این طرح، تشخیص و جدا کردن خطی هست که خطا در آن رخ داده‌است، به‌طوری که قسمتی از سیستم که سالم می‌باشد بتواند به عملکردش ادامه دهد. با پیادهسازی روش پیشنهادی، خطاهای امپدانس بالا و پایین را سریع میتوان تشخیص داد و همچنین این روش به خاطر اینکه قبل عبور جریان از مسیر خطا، خطا را تشخیص میدهد میتوان بریکرهایی با قیمت پایینتر و سایز کوچکتر در سیستم استفاده کرد. به منظور بازگردانی بخشی از سیستم که دچار خطا شدهاست تعیین محل خطا امری لازم و ضروری است که در این روش با قرار گرفتن القاگر و اندازهگیری ولتاژ القاگرها در زمان خطا، می توان محل خطا را با دقت قابل قبولی تعیین کرد. جهت دستیابی به این اهداف و تأیید صحت روش پیشنهادی، خطاهای خطبهخط و خط به زمین در طرف dc یک ریزشبکه جریان مستقیم باس حلقه‌ای، که شامل مدل کامل ذخیره‌ساز، سلول خورشیدی و کانورتور اتصال‌دهنده به شبکه می‌باشد به‌وسیله Matlab/Simulink شبیه‌سازی‌ شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

واژه‌های کلیدی: تشخیص خطا، سلول خورشیدی، ذخیره‌ساز، حفاظت، کانورتورهای اتصال به شبکه دوجهته و میکروگریدهای dc.

## زمان برگزاری: تاریخ 11/6/1394  ساعت 9

#### مکان برگزاری: دانشگاه شهیدبهشتی-دانشکده برق