بسمه تعالی                             زمان نصب در تابلوی اعلانات:

(   دفاع از رساله دکتری                                      (  سمينار عمومي     (Colloquium)

(  دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد                  (   سمينار تخصصي      (Seminar)

(  سمينار تخصصي و مشورتي  (Informal Seminar)

###### عنوان : طراحی فیلتر فرامواد با استفاده از رزوناتورهای تزویج

سخنران : مهدیه غلامی مایانی

چکیده:

ساختاری که در ابتدا مورد بررسی قرار می دهیم، یک فیلتر میان گذر باند باریک می باشد که بر پایه تزویج بین رزوناتورهای فرامواد طراحی شده است. رزوناتورهای استفاده شده در ساختار مورد نظر به صورت رزوناتورهای مارپیچی شعاعی و دارای دو دورمی باشند و این رزوناتورها به دلیل عدم ناپیوستگی در لبه های بیرونی و کاهش تلفات میدان، نسبت به رزوناتورهای مربعی تزویج بیشتری را با یکدیگر برقرار می نمایند و بنابراین فیلتر میان گذر ایجاد شده دارای پهنای باند بیشتری نسبت به ساختارهای مشابه می باشد.  ساختار طراحی شده در بخش بعدی این پایان نامه، یک فیلتر UWB می باشد که از ترکیب یک خط انتقال غیر یکنواخت به همراه رزوناتورهای شکافی مارپیچی مکمل بر روی زیر آیند Rogers RO3006 با ضریب گذردهی الکتریکی 15/6  با ضخامت 27/1 میلیمتر تشکیل شده است. ایده اصلی این ساختار استفاده از بخش دوگان نتایج فیلتر باند باریک طراحی شده در قسمت قبل می باشد و برای دستیابی به این هدف لازم است تا از بخش دوگان ساختار فیلتر باند باریک طراحی شده استفاده گردد. استفاده از رزوناتورهای مارپیچی مکمل فضای اضافی را در ساختار اشغال نمی کنند و بنابراین حجم ساختار به طور قابل توجهی کاهش می یابد. از طرفی در ساخت این فیلتر از هیچ استاب اضافه استفاده نشده است که این مسئله به کاهش حجم ساختار فیلتر کمک می نماید. به منظور حذف بهتر هارمونیک های اضافه در پایین باند گذر از وایا فلزی استفاده شده است. به جای استفاده از یک خط یکنواخت به منظور تطبیق امپدانس فیلتر با پورت ها، ازیک خط انتقال تیپر شده به صورت نمایی به همراه یک خط انتقال یکنواخت کوچک (استاب مدار باز) در دو لبه انتهایی خط و متصل به پورت ها استفاده شده است. حضور خط انتقال تیپر شده به جای خط یکنواخت، باعث افزایش شیب لبه ها در پایین باند گذر و بهبود I.L در باند گذر تا مقدارdB  5/0 شده است و حذف هارمونیک های بالای باند گذر نیز تاGHz  5/0 افزایش یافته است به طوری که تا فرکانسGHz  5/14 حذف هارمونیک ها به صورت مطلوب صورت گرفته است. سایز کلی ساختار فیلتر برابر با  mm295/16×566/27  می باشد. و سایز فیلتر اصلی که شامل رزوناتورهای تزویجی فرامواد می باشد کمتر از mm 56/5 ×mm 56/5 می باشد که نسبت به سایر فیلتر های UWB طراحی شده بسیار کوچکتر می باشد. پهنای باند dB 3 فیلتر حدودGHz  2/8  و از فرکانسGHz  64/2 تا  GHz 9/10 می باشد. و پهنای باند dB 10  آن از فرکانسGHz  36/3 تاGHz  9/10 و در حدودGHz  54/7  در فرکانس مرکزیGHz  129/7 می باشد. پهنای باند dB 10 فیلتر با استفاده از رزوناتور مربعی مارپیچی،GHz  413/5 می باشد که نسبت به نتایج حاصل از رزوناتورهای مارپیچی شعاعیGHz  13/2 کاهش یافته است.

.

## زمان برگزاری:  چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 14

#### مکان برگزاری:  دانشکده برق و کامپیوتر