بسمه تعالی                             زمان نصب در تابلوی اعلانات:

(   دفاع از رساله دکتری                                      (  سمينار عمومي     (Colloquium)

(  دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد                  (   سمينار تخصصي      (Seminar)

(  سمينار تخصصي و مشورتي  (Informal Seminar)

عنوان : تسویه تصادفی بازار روز بعد همزمان انرژی و رزرو بر مبنای قیمت‏های محلی نهایی با در نظر گرفتن انعطاف‏پذیری خدمات انتقال

سخنران : ایمان گروهی ساردو

چکیده:

در این رساله به تسویه چندهدفه بازار همزمان انرژی و رزرو روز بعد با در نظر گرفتن معیارهای امنیتی سیستم قدرت پرداخته شده است. روش‏های چندهدفه پیشنهادی شامل تابع هدف اقتصادی کمینه نمودن هزینه تسویه بازار و توابع هدف امنیتی کمینه نمودن بارگذاری خطوط، کمینه‏ نمودن انحراف ولتاژ باس‏های سیستم و  بیشینه نمودن حد پایداری ولتاژ می‏باشد. در این رساله دو راهبرد پیشنهادی جهت تسویه بازار همزمان انرژی و رزرو ارائه می‏شود. راهبرد اول پیشنهادی یک مدل تصادفی با در نظر گرفتن وقفه‏های واحدهای تولیدی و خطوط انتقال را پیشنهاد می‏نماید. یک روش راستی آزمایی بر اساس شبیه‏سازی مونت‏کارلو به نام روش MCVM جهت راستی آزمایی راهبرد اول پیشنهادی در مقابل مدل قطعی ارائه می‏شود. روش MCVM قادر به مقایسه کارایی دو طرح برنامه‏ریزی انرژی و رزرو فارغ از نحوه محاسبه آن‏ها می‏باشد. در این روش، راستی‏آزمایی راهبرد پیشنهادی اول بر اساس حدود 1000 سناریو از شرایط واقعی سیستم صورت می‏گیرد. راهبرد دوم پیشنهادی استفاده از خدمات انعطاف‏پذیر سیستم انتقال مانند پیشنهاددهی دریچه شار (FGB) و تجهیزات TCSC در تسویه تصادفی بازار همزمان انرژی و رزرو را پیشنهاد می‏کند. در این رساله یک مدل جدید به صورت ترکیبی از روش‏های فرا ابتکاری و روش کلاسیک نقطه داخلی اصلی-دوگان (PDIP) جهت حل مسئله تسویه بازار ارائه می‏شود. در این رساله همچنین چندین روش برنامه‏ریزی ریاضی چندهدفه (MMP) جدید از قبیل روش تولید کننده جواب مطلوب دوهدفه (BDSG)، روش بهبود یافته اسکالر نمودن سوئی (MDSM)، روش بهبود یافته الگوریتم NSGA-II مبتنی بر سیستم FIS و روش بهبود یافته الگوریتم NSGA-II مبتنی بر سیستم ANFIS جهت حل مسائل چندهدفه تسویه بازار پیشنهادی ارائه شده است و کارایی روش‏های ارائه شده نسبت به روش‏های سنتی مقید-ε، اسکالر نمودن سوئی و روش مجموع ضریب وزنی مقایسه شده‏اند. مطالعات عددی مختلفی بر مبنای شبکه‏ اصلاح‏شده 24 باسه IEEE جهت بررسی کارایی مدل‏های پیشنهادی انجام شده است. نتایج حاصل نشان می‏دهد که مدل برنامه‏ریزی تصادفی تسویه بازار پیشنهادی نسبت به مدل قطعی هزینه‏های رزرو را به صورت قابل ملاحظه‏ای کاهش می‏دهد و با مشارکت دادن بیشتر واحدهای با قابلیت اطمینان بالاتر، سبب بهبود شاخص‏های اقتصادی و امنیتی می‏شود. در ضمن نتایج مطالعات عددی تأثیر قابل ملاحظه مشارکت FGB و تجهیزات TCSC در کاهش مقدار LMP باس‏ها و میزان بارزدایی و در نتیجه بهبود شاخص‏های اقتصادی و امنیتی مسئله تسویه بازار همزمان انرژی و رزرو تحت سناریوها را نشان می‏دهد.

## زمان برگزاری: یکشنبه 13 دی ساعت 16

#### مکان برگزاری: پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور-اتاق سمینار آموزش