بسمه تعالی                             زمان نصب در تابلوی اعلانات:

(   دفاع از رساله دکتری                                      (  سمينار عمومي     (Colloquium)

(  دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد                  (   سمينار تخصصي      (Seminar)

(  سمينار تخصصي و مشورتي  (Informal Seminar)

###### عنوان : افزایش کارایی زمانی بسترهای قابل بازپیکربندی بصورت نهفته در زمان اجرا، با استفاده از پردازندههای خاص منظوره (ASIP)

سخنران : سید حسن دریانورد

چکیده:

امروزه بسترهای ترکیبی مختلفی با ویژگیهای متفاوتی ارائه شدهاند که یکی از آنها بستر قابل بازپیکربندی نهفته در زمان اجرا است. درون اين بستر يك پردازنده، يك فضاي قابل برنامه ريزي مجدد سختافزاري و يك پردازنده طراحی خودکار FPGA وجود دارد. در اين بستر عمليات و يا برنامههای مختلف در حالت عادي در واحد پردازنده اجرا ميشوند. واحد پروفایلر هستههاي محاسباتي سنگين يك برنامه را تشخيص ميدهد و گراف جريان داده اين هستهها را به عنوان ورودي به واحد پویای طراح خودکار ميدهد. اين واحد عمليات طراحی خودکار FPGA را بروي DFG انجام ميدهد و رشته بیت مدار مورد نظر را در همان لحظه آماده میکند و به واحد FPGA مي دهد تا عمليات سنگين محاسباتي در واحد FPGA بصورت سختافزاري انجام شود.

این گونه بسترها بیشترین انعطافپذیری دارند ولی بخاطر طراحی خودکار FPGA در زمان اجرا و بصورت نهفته در بستر، کارایی زمانی بالایی نسبت به دیگر بسترهای ترکیبی ندارند. برای افزایش کارایی اینگونه بسترها، بایستی زمان طراحی خودکار FPGA را به حداقل مقدار ممکن رساند. در این صورت این بستر کاملا منعطف میتواند کارایی زمانی مشابه دیگر بسترهای ترکیبی داشته باشد. از این رو در این تحقیق کاهش زمان اجرای عملیات طراحی خودکار FPGA مدنظر است تا کارایی زمانی این بسترهای انعطافپذیر، به بیشترین مقدار ممکن برسد.

برای نیل به این هدف، پیشنهادات ارائه شده در این رساله به دو صورت هستند: 1- پیشنهادات الگوریتمی شامل ارائه یک روش جایابی با زمان اجرای پایین، همچنین موازی سازی آن است. 2- پیشنهادات سختافزاری شامل طراحی و پیادهسازی یک پردازنده ASIP جهت پیادهسازی الگوریتمهای جایابی و مسیریابی بر روی آن است.

زمان برگزاری: 04/03/94 ساعت 8:00

#### مکان برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده برق، کلاس 117